СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                                        
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
              ОБРАЗОВАНИЯ
  КУМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     НОВООРСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2022 № 64

| О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кумакский сельсовет |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей  29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  абзацем 6 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 №Пр-2397, Положением "О составе, порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кумакский сельсовет", утверждённым Решением Совета депутатов от 29.07.2014 г. № 31, руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кумакский сельсовет:

1.1. В Приложении №1 в подпункт 4.2.3. раздела 4 после таблицы 10 дополнить текстом и таблицей согласно приложению.

1.2. В Приложении №2 подпункт 6.1.1. раздела 6 после таблицы 7 дополнить текстом и таблицей согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

3. Настоящее решение подлежит размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Председатель Совета депутатов муниципального образования Кумакский сельсовет __________________ А.Г. Халимонов | Глава муниципального образования Кумакский сельсовет _______________О.А. Мальковская |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Кумакский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области

от 24.06.2022 № 64

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов  для населения приведены в таблице.

| Элементы автомобильных дорог |
| --- |
| Велосипедные дорожки |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
|  | при новом строительстве | при благоустройстве и в стесненных условиях |
| Ширина велодорожки, метров | однополосная | 1,0 | 0,75 |
|  | двухполосная | 1,75 | 1,50 |
| Наибольший продольный уклон, процентов | 60 | 70 |
| Поперечный уклон проезжей части, процентов | 15–20 | 15–20 |
| Габаритный размер по высоте, метров | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, метров | 0,50 | 0,50 |
| Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой, метров | 1,5 | 0,7 с устройством дорожного ограждения |
| Примечания: 1. Велосипедные дорожки устраиваются в административных центрах муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), в сельских населенных пунктах с численностью населения от 3 тыс. человек (включительно). В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек – в зависимости от потребности в велотранспортной инфраструктуре, определяемой в рамках градостроительной деятельности на уровне поселения, городского округа. 2. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые велосипедные стоянки. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов. 3. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части сельских улиц. Ширину полосы рекомендуется принимать не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра – при встречном движении. Велосипедная полоса, устраиваемая вдоль тротуара, может быть меньшей ширины с отделением от основной проезжей части автомобильной дороги разделительной полосой, с соответствующей установкой дорожных знаков, нанесением разметки. Велосипедные полосы на проезжей части дорог рекомендуется особенно четко обозначать в начальных и конечных пунктах, на пересечениях. |
| расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | не устанавливаются |